## Slide 1
UTS
Unidades Tecnológicas
de Santander
Ingeniería de Sistemas
Noveno Semestre
Autores:
Pedro Steven Suárez Sánchez
Kevin Santiago Osorio Calderón
Director: Jaidiver Lombo Guzmán
Marzo, 2026
Simulación Digital de Tráfico
Optimización de Ciclos Semafóricos
en la Intersección
Cra 27 × Calle 45 — Bucaramanga
Python
SimPy
Streamlit
Eventos Discretos
Asignatura: Simulación Digital

## Slide 2
Planteamiento del Problema
Bucaramanga pierde 42 minutos/día por habitante en congestión vehicular (AMB, 2023). La intersección Cra 27 × Calle 45 es uno de los puntos más críticos de la ciudad.
⏱
Ciclos Fijos
Los semáforos operan con fases fijas que no responden a la variación dinámica del tráfico real.
🚗
Saturación Cra 27
La Cra 27 recibe ~18 veh/min vs. 12 veh/min de Calle 45, generando colas asimétricas.
📊
Sin Evaluación
No existe un modelo cuantitativo local que evalúe el impacto de cambios en los ciclos semafóricos.
¿Puede un modelo de simulación digital evaluar y optimizar los ciclos semafóricos reduciendo tiempos de espera en esta intersección?

## Slide 3
¿Por qué se hizo? — Justificación
Impacto Social
La congestión reduce la calidad de vida de miles de bumangueses diariamente. Una mejora en la sincronización semafórica tiene efecto inmediato en la movilidad urbana.
Pertinencia Tecnológica
Python + SimPy son herramientas Open Source, multiplataforma y académicamente validadas para modelar sistemas de colas y eventos discretos. Permiten reproducibilidad total.
Viabilidad Académica
El proyecto aplica los contenidos de la asignatura Simulación Digital (SimPy, distribuciones de probabilidad, teoría de colas M/D/1) a un problema real de Bucaramanga.
Aporte Local
No existe un modelo de simulación público para esta intersección. El proyecto genera datos cuantitativos que pueden orientar decisiones reales del AMB o futuros proyectos.

## Slide 4
¿Qué se hizo? — Descripción del Proyecto
Objetivo: Desarrollar un modelo de simulación de eventos discretos en Python para evaluar y optimizar ciclos semafóricos en la Cra 27 × Calle 45 de Bucaramanga.
3 Escenarios Simulados:
1
Base
Verde 55s / 55s
(ciclo fijo equilibrado)
2
+Verde Cra 27
Verde 65s / 45s
(favorece flujo mayor)
3
+Verde Calle 45
Verde 45s / 65s
(favorece flujo menor)
KPIs Medidos:
⏱ Tiempo de espera promedio (s)
🚦 Cola máxima por vía (veh)
📈 Throughput vehículos procesados
✅ Nivel de Servicio (LOS)

## Slide 5
¿Cómo se hizo? — Metodología Técnica
Stack Tecnológico
Python 3.12
Lenguaje base del modelo
SimPy
Motor de eventos discretos
Pandas
Análisis de datos / DataFrames
Plotly
Visualizaciones interactivas
Streamlit
Interfaz web del simulador
Flujo del Modelo
① Parámetros de entrada (tasas AMB, semilla, horizonte)
② Generación de vehículos (llegadas exponenciales Poisson)
③ Proceso semáforo (ciclo verde→amarillo→rojo, 120s)
④ Sistema de colas por vía (M/D/1 — Cra 27 y Calle 45)
⑤ Recolección de métricas segundo a segundo
⑥ Comparación de escenarios + exportación CSV

## Slide 6
Parámetros Clave del Modelo
Parámetro | Cra 27 (N-S) | Calle 45 (E-W)
Tasa de llegada | 18 veh/min (0.3/s) | 12 veh/min (0.2/s)
Distribución llegadas | Exponencial (Poisson) | Exponencial (Poisson)
Tiempo de cruce | 2 s/vehículo (determinista) | 2 s/vehículo (determinista)
Verde escenario base | 55 s | 55 s
Amarillo (ambas fases) | 5 s | 5 s
Ciclo total semáforo | 120 s | 120 s
Horizonte simulación | 3600 s (1 hora) | —
Semilla aleatoria base | 42 (reproducible) | —
Tipo de modelo: M/D/1 (llegadas Markovianas, servicio Determinista, 1 servidor por fase semafórica)

## Slide 7
🌐 Aplicación en Vivo
Simulador interactivo desplegado en Streamlit Cloud
https://proyecto-simulacion-j3rtudxi8wdcmzbyvddbfg.streamlit.app/
Configuración de parámetros en tiempo real
3 escenarios semafóricos comparables
Gráficas interactivas Plotly
Exportación CSV de resultados
Código fuente: github.com/PedroSuarez1402/proyecto-simulacion
Demo — Accede al Simulador

## Slide 8
Simulación Digital de Tráfico
Cra 27 × Calle 45 — Bucaramanga
Python · SimPy · Streamlit · UTS 2026
Pedro Steven Suárez Sánchez · Kevin Santiago Osorio Calderón
Director: Jaidiver Lombo Guzmán
¡Gracias!
Ingeniería de Sistemas — Noveno Semestre — Unidades Tecnológicas de Santander